## Slide 1: Zigbee 2차 세미나
2019.02.14
서울과학기술대학교 컴퓨터공학과
박준현
netuserjun@seoultech.ac.kr

## Slide 2: 목차
Zigbee MAC
Beacon-Enabled and nonBeacon-Enabled network
Superframe and Interframe Spacing
CSMA-CA
MAC Services
MAC Frame Format

## Slide 3: Zigbee MAC

## Slide 4: Zigbee MAC
MAC(Media Access Control) Layer

## Slide 5: Zigbee MAC
MAC 계층 역할
  비콘 생성(디바이스가 코디네이터인 경우)
  비콘에 기기 동기화 (비콘 사용 네트워크)
  채널 접속에 CSMA-CA 활용
  GTS 채널 접속 관리
  2개의 MAC (두 개의 다른 장치) 간에 신뢰할 수 있는 링크 제공
  PAN 연결 및 해제 서비스 제공
  보안 지원

## Slide 6: Beacon-Enabled and nonBeacon-Enabled network

## Slide 7: Beacon-Enabled and nonBeacon-Enabled network
Beacon-Enabled Network
  비콘 프레임 사용
  대기 모드 시 비콘 동기에 맞춰 전원 On
  Slotted CSMA-CA
nonBeacon-Enabled Network
  비콘 프레임 x
  노드 간 동기 없음
  unslotted CSMA-CA

## Slide 8: Superframe and Interframe Spacing

## Slide 9: Superframe and Interframe Spacing
Superframe Structure
  CAP(Contention Access Period) : CSMA-CA 사용
  CFP(Contention-Free Period) : GTS
  Inactive period : 배터리 절약

## Slide 10: Superframe and Interframe Spacing
Superframe’s timing

## Slide 11: Superframe and Interframe Spacing
InterFrame Spacing(IFS)

## Slide 12: CSMA-CA

## Slide 13: CSMA-CA
CSMA-CA
  slotted CSMA-CA : superframe을 16개 타임 슬롯으로 분할
  unslotted CSMA-CA

## Slide 14: CSMA-CA
CSMA-CA
  BE(backoff exponent)
    백오프 랜덤기간의 범위 결정
    BLE on : BE = min(2,macMinBE)
    BE < macMaxBE
  NB(number of back off)
    NB=macMaxCSMABackoffs : access failure
  CW(contention window)길이

## Slide 15: CSMA-CA
Hidden and Exposed node problem

## Slide 16: MAC Services

## Slide 17: MAC Services
MAC Services
  MAC data service
  MAC management service

## Slide 18: MAC Services
MAC Data Service
  MSDU와 MSDUhandle 연결
  네트워크층의 요청에 따른 MSDU 제거
  데이터 전송
    acknowledged or unacknowledged 전송
    GTS or CAP 동안 전송
    direct or indirect 전송
  네트워크 층에게 데이터, LQI, 데이터 수신 시간 전달

## Slide 19: MAC Services
MAC Management Service
  MAC-PIB 관리
    네트워크층이 MLME-SAP를 통해 MAC-PIB 속성값 요청 및 수정
  Enabling and Disabling the Receiver
  communication status
    전송상태 정보를 네트워크계층으로 전달(MLME-COMM-STATUS.indication 프리미티브)
  MAC reset
    맥 하위계층을 초기 상태로 리셋 해달라는 네트워크층의 요청 처리
    이 요청 처리 전에 송수신기 비활성화를 위해 PHY 관리 서비스 사용

## Slide 20: MAC Services
MAC Management Service
  Device Association and Disassociation

## Slide 21: MAC Services
MAC Management Service
  Device Association and Disassociation

## Slide 22: MAC Services
MAC Management Service
  GTS 관리

## Slide 23: MAC Services
MAC Management Service
  GTS 관리

## Slide 24: MAC Services
MAC Management Service
  GTS 관리

## Slide 25: MAC Services
MAC Management Service
  orphan notification

## Slide 26: MAC Services
MAC Management Service
  orphan notification

## Slide 27: MAC Services
MAC Management Service
  Beacon Notification
    MLME-BEACON-NOTIFY.indication 프리미티브를 사용해서 NWK 계층에 보고
  Channel Scanning
    ED scan
    orphan scan
    active scan
      beacon request command
    passive scan
      no beacon request command

## Slide 28: MAC Services
MAC Management Service
  Synchronizing with a Coordinator

## Slide 29: MAC Services
MAC Management Service
  requesting data from coordinator

## Slide 30: MAC Frame Format

## Slide 31: MAC Frame Format
General MAC Frame Format

## Slide 32: MAC Frame Format
FCS(Frame Check Sequence)
  연산 결과의 나머지를 MFR로 프레임 끝에 추가
  수신장치가 계산한 나머지가 수신한 MFR과 다르면 오류로 인식

## Slide 33: MAC Frame Format
The MAC Beacon Frame Format

## Slide 34: MAC Frame Format
MAC Frame Format

## Slide 35: MAC Frame Format
MAC Frame Format

## Slide 36: MAC Frame Format
MAC Command Frame
  명령 프레임 식별자 필드는 어떤 명령이 실행될지 결정

## Slide 37: MAC Frame Format
Association Request and Response Command Formats

## Slide 38: MAC Frame Format
Disassociation Notification Command Format
Data Request Command Format

## Slide 39: MAC Frame Format
PAN ID Conflict Notification Command Format
  1. 코디네이터가 같은 ID를 가진 코디네이터로부터 비콘 프레임 수신
  2. 연결된 디바이스가 동일한 ID를 가진 코디네이터 둘을 인식
  PAN ID 충돌 검출시 active scan을 통해 새로운 PAN ID 선택
Orphan Notification and Beacon Request Command Formats
  둘 다 MAC Payload에 command Frame Identifier만 포함

## Slide 40: MAC Frame Format
Coordinator Realignment and GTS Request Command Formats

## Slide 41
Thank You
Contact: isohn@seoultech.ac.kr