## Slide 1: Zigbee 1차 세미나
2019.01.31
서울과학기술대학교 컴퓨터공학과
박준현
netuserjun@seoultech.ac.kr

## Slide 2: 목차
Zigbee
Zigbee PHY

## Slide 3: Zigbee

## Slide 4: Zigbee
Zigbee
  소형, 저전력 디지털 라디오를 이용해 개인 통신망을 구성하여 통신하기 위한 표준 기술
  IEEE 802.15.4 표준 기반

## Slide 5: Zigbee
Zigbee의 특징
  저가, 저전력 무선 메시 네트워크(WMN)의 표준
  넓은 범위 확장과 높은 신뢰성
  ISM band 사용
  초당 250 kbit의 전송 속도(2.4GHz)
  30ms 이하의 시간 이내에 절전 상태에서 활성화 상태로 전환이 가능
  최대 65536개의 네트워크

## Slide 6: Zigbee
Zigbee 사용분야
  주기적 또는 간헐적인 데이터 전송이나 센서 및 입력 장치 등의 단순 신호 전달을 위한 데이터 전송에 가장 적합
  무선 조명 스위치, 가내 전력량계, 교통 관리 시스템, 산업용 제어, 임베디드 센서, 의료용 정보 수집, 화재 및 도난방지 시스템, 홈 오토메이션

## Slide 7: Zigbee
Zigbee 프로토콜 스택

## Slide 8: Zigbee
Zigbee 네트워크 구성

## Slide 9: Zigbee PHY

## Slide 10: Zigbee PHY
PHY responsibility
  라디오 송수신기 활성화와 비활성화
  데이터 송수신
  주파수 채널 고르기(송수신기가 동작할 정확한 주파수)
  ED, CS, CCA 수행
  LQI 생성

## Slide 11: Zigbee PHY
PHY Channel Assignments

## Slide 12: Zigbee PHY
Channel Assignments
  915MHz 대역의 중심 주파수 = 906 + 2 x (채널 번호 - 1)
  2.4GHz 대역의 중심 주파수 = 2405 + 5 x (채널번호 - 11)

## Slide 13: Zigbee PHY
Energy Detection(ED)
  MAC층의 요청에 따라 전계 강도를 측정하는 서비스
  채널의 점유 상황을 살피고 간섭 전파의 측정을 위해 전계에너지 측정 이용
  신호 타입에 관계 없이 에너지 레벨만 측정
Carrier Sense(CS)
  ED와 비슷한 주파수 채널 사용가능여부 확인법.
  신호 타입을 탐지(복조)

## Slide 14: Zigbee PHY
Link Quality Indicator (LQI)
  수신기로 수신된 데이터 패킷의 품질
  수신된 패킷 각각에 모두 수행
  LQI가 높은 경로를 통하여 데이터 전송
  LQI는 MAC에게 알려지고 NWK와 APL계층에서 이용가능
    네트워크층의 메시지 경로 설정

## Slide 15: Zigbee PHY
Clear Channel Assessment (CCA)
  MAC이 채널의 사용 유무를 확인하기 위해 PHY에게 요청
  3가지 모드 존재
    모드 1 : ED만을 평가, ED 임계치보다 에너지 레벨이 높으면 해당 채널은 busy
    모드 2 : CS만을 평가, 표준을 준수하는 신호가 탐지된다면 해당 채널은 busy
    모드 3 : 모드 1과 2의 혼합(AND, OR)
      탐지 에너지 레벨이 임계치보다 높고 compliant carrier 감지
      탐지 에너지 레벨이 임계치보다 높거나 compliant carrier 감지
  장치의 CCA 모드는 PHY-PIB(PHY PAN Information Base)의 속성으로 저장

## Slide 16: Zigbee PHY
PHY constants and attributes

## Slide 17: Zigbee PHY
PHY Services
  PHY data service
    채널을 통한 PPDU 송/수신 관여
  PHY management service

## Slide 18: Zigbee PHY
PHY Data Service
  MAC이 MPDU를 PHY에게 전달하면 PHY는 PPDU를 만들어 전송을 시도하고 결과를 MAC에게 보고
  전송 실패인 경우
    Radio transceiver 사용불가
    Radio transceiver 수신모드
    Radio transceiver 이미 전송 중

## Slide 19: Zigbee PHY
PHY Management Service
  PLME-SAP를 통해 MLME(MAC Layer Management Entity)와 PLME 사이를 제어
    CCA
      CSMA-CA가 채널 평가를 요구할 때마다 PLME에게 CCA 수행요청
    ED
    Radio transceiver 상태설정
      송수신기 사용불가
      송신 사용가능
      수신 사용가능
    PHY-PIB로부터 정보 얻기
    PHY-PIB 속성값 셋팅(읽기전용 제외)

## Slide 20: Zigbee PHY
Service Primitives
  요청 서비스 동작(request service primitive)
    서비스의 시작 요청
  확인 서비스 동작(confirm service primitive)
    Ex) PD-DATA.request primitive에 대한 응답
  통지 서비스 동작(indication service primitive)
    ex) PHY는 PD-Data.indication primitive를 사용해서 MAC에게 정보 전달
  응답 서비스 동작(response service primitive)

## Slide 21: Zigbee PHY
PHY Packet Format
  SHR(Synchronization header) : 5 bytes
    SFD(Start-of-Frame Delimiter)
  PHR(PHY header) :1 byte
  PHY Payload : 0 ~ 127 bytes

## Slide 22: Zigbee PHY
채널 할당
  다중

## Slide 23: Zigbee PHY
채널 할당
  다중

## Slide 24: Zigbee PHY
채널 할당
  다중

## Slide 25
Thank You
Contact: isohn@seoultech.ac.kr